## Slide 1: Adresy sieciowe

## Slide 2: Wstęp
Obecnie najczęściej wykorzystujemy sieci oparte o TCP/IP
Protokół IP (Internet Protocol) realizuje warstwę sieciową
Protokół TCP (Transport Control Protocol) oraz protokół UDP (User Datagrams Protocol) realizują warstwę transportu
Powszechnie używane są dwie wersje protokołu IP:
  IPv4 – 32-bity
  IPv6 – 128-bitów

## Slide 3: Adres sieciowy IPv4
Zazwyczaj zapisywany w postaci czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami
Każda liczba zapisana jest na 8 bitach – reprezentuje wartości z przedziału [0, 255]
Przykład:
192.168.0.1
W reprezentacji binarnej:
11000000.10101000.00000000.00000001

## Slide 4: Podsieci
Podział na podsieci zapobiega wyczerpaniu adresów IP oraz ułatwia zarządzanie
Internet nie posiada określonej struktury - jest zbiorem wielu sieci dzielących się na coraz mniejsze sieci
Do określenia lokalizacji komputera w sieci służy Maska Podsieci

## Slide 5: Maska Podsieci
Maska podsieci określa, które bity adresu sieciowego oznaczają adres sieci, a które adres urządzenia sieciowego
Bity maski ustawione na 1 określają adres sieci, a bity ustawione na 0 adres urządzenia sieciowego (hosta)
Przykład:
255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000
Adres sieci Adres hosta

## Slide 6: Maska Podsieci
W masce podsieci mogą wystąpić najpierw wyłącznie "1", a potem wyłącznie "0"
Do określenia maski podsieci można użyć skróconego sposobu zapisu maski podsieci - podając za adresem IP ilość jedynek występujących w masce
Np. zapis:
192.168.10.0/24
oznacza że maska składa się z 24 jedynek i 8 zer (32-24=8)
11111111 11111111 11111111 00000000

## Slide 7: W każdej podsieci
Najmniejszy możliwy adres określa tzw. adres podsieci
Największy możliwy adres określa tzw. adres rozgłoszeniowy (broadcast) tj. adres transmisji do wszystkich hostów w podsieci
Np. dla danych:
adres sieciowy 192.168.10.100
maska podsieci 255.255.255. 0
Otrzymujemy:
adres sieci 192.168.10. 0
broadcast 192.168.10.255
adresy hostów 192.168.10.1 - 192.168.10.254

## Slide 8: Brama domyślna
Default Gateway
Wyróżnione urządzenie sieciowe, przez które przechodzi cała transmisja skierowana do urządzeń znajdujących się poza siecią
Adres bramy musi należeć do puli adresów hostów podsieci

## Slide 9: Adresy publiczne i prywatne
W IPv4 adresy można podzielić na:
  publiczne - są one dostępne dla wszystkich komputerów wchodzących w skład Internetu
  prywatne - są one dostępne dla urządzeń przyłączonych do sieci lokalnej
W Internecie dostępne są trzy klasy adresów prywatnych:
  10.0.0.0/8
  172.16.0.0/12
  192.168.0.0/16

## Slide 10: Źródła
http://www.informatyka.orawskie.pl/?pl_ustawienia-sieciowe-komputera-w-sieci,78